Розрахунок витрат деревини.

Орієнтовна вага 1 м3 деревини різних порід в кг

Порода дерева	                                                Стан вологості деревини

12-18%  18-23%   23—45%	свіжозрубана

Акація, бук, граб, дуб, ясень	      700	        750              800	                         1000

Береза, ільм, лиственница	                   600	        650	  700	                          900

Вільха, осина, сосна	                                500	        550	  600	                          800

Ель, кедр, липа, піхта, тополь	      450        500	  550	                          800

Таблиця середнього проценту вологості деревини в залежності від  часу сушки.

Поліно (колоте), %	Поліно (не колоте), %

Свіжозрублене	                75	                                       78

3 місяці	                             48	                                       62

6 місяців	                             37	                                       46

9 місяців	                             33	                                       38

1 рік	                                          26	                                       35

1,5 року	                             18	                                       27

2 роки	                                          16	                                       24

2,5 роки	                             15	                                       24

Беремо за основу бук вологості від 45%. Отримуємо відношення    1,2 м3=1т ваги.

Враховуючи необхідну кількість теплової енергії-2876,27  Гкал. та калорійність деревини (бук) – 1650 Ккал/кг отримуємо необхідну кількість дров – 3451,53  тон.

Вартість деревини – 290 грн./м3.

Вартість доставки деревини: - 120 грн./м3.

Вартість розпилу деревини : - 20  грн./м3.

Загальна вартість дров для виробництва необхідної кількості теплової енергії складає:

1456000,00 гривень

Директор 			  		Піцик І.Р.